ОСМОТР ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Чердак (чердачное помещение)  – пространственный объём под кровлей, с помощью которого она термически изолируется от основного объёма здания.

Дефектами чердачных помещений могут быть:

Отсутствие ходовых досок и приставных лестниц для выхода на крышу:

-	физический износ элементов вследствие длительной эксплуатации;

-	проявления вандализма.

Неплотно пригнанные притворы дверей и люков:

-	физический износ элементов – истирание, гниение, поражение жуками-точильщиками;

-	невыполнение (своевременное выполнение) работ по техническому обслуживанию

-	проявления вандализма.

Отсутствие утепления, уплотняющих прокладок, замков на входных дверях и (или) люках на чердачных помещениях:

-	физический износ элементов – истирание, гниение, поражение жуками-точильщиками;

-	невыполнение (своевременное выполнение) работ по техническому обслуживанию

-	проявления вандализма.

Выпадение конденсата на поверхности ограждающих конструкций

-	нарушение температурно-влажностного режима в чердачных помещениях;

-	непроведение (несвоевременное проведение) работ по содержанию жилья.

Недоступность прохода к элементам чердачного помещения

-	захламление проходов – размещение бытовых вещей, мусора, «вырезанных» в процессе проведения ремонта элементов инженерных сетей и т.п.;

-	несанкционированное использование чердачных помещений в хозяйственных целях – использование проживающими чердачных помещений в качестве кладовых для вещей, возведение перегородок для этих целей.

Захламление чердачных помещений строительным мусором, домашними и прочими вещами – складирование  (несвоевременная уборка) в чердачных помещениях частей и лементов строительных конструкций и инженерного оборудования, которые были заменены в результате проведенных ремонтных работ.

«Забитые» стальные сетки на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты – несвоевременное проведение (непроведение) работ по содержанию жилья – несвоевременная очистка сеток вентиляционных каналов.

Скопление насекомых в чердачном помещении:

-	повышенная влажность – нарушение температурно-влажностного режима в чердачных помещениях – закрытые вентиляционные окна;

-	невыполнение (несвоевременное выполнение) работ по дезинсекции – нарушение установленных требований по периодичности проведения работ по содержанию жилья 9 дезинфекции и дезинсекции помещений.

Отсутствие побелки дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей вентиляционных шахт

-	дефекты, допущенные при строительстве – побелка нанесена некачественно (неравномерным по толщине слоем, имеются пропуски (непробеленные участки), нанесенное защитное покрытие изношено – смыто водой, стерто в результате ведения ремонтных или иных работ;

-	несвоевременное проведение (непроведение), некачественное выполнение работ по содержанию жилья.

Использование чердачных помещений под мастерские, для сушки белья и под складские помещения – самовольное использование помещений проживающими.