ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ТЕХПОДПОЛИЙ

Подвал — самая нижняя (подземная) часть здания. Служит для размещения различного оборудования, припасов. Характеризуется стабильностью суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли.

Техподполье (техническое подполье) - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций.

Возможные дефекты:

- Выпадение конденсата на поверхностях стен и ограждающих конструкций:

-	повышенная влажность вследствие утечек;

-	повышенная влажность - проникновение грунтовых (поверхностных) вод;

-	отсутствие (непроведение) вентиляции.

- Закрытые продухи

-	несвоевременное проведение работ по содержанию жилья – невыполнение работ по периодическому открытию и закрытию продухов;

-	нарушение требований по содержанию жилья – «наглухо» закрытые продухи – полная невозможность проветривания подвальных помещений.

;

- Выпадение конденсата или появление плесени на поверхностях конструкций – отсутствие возможности проветривания подвальных помещений либо недостаточная кратность воздухообмена при проветривании.

- Отсутствие в дверных полотнах и оконных переплетах решеток или жалюзи для проветривания - ;

-	несвоевременное (некачественное) выполнение работ по содержанию жилья непроведение периодических работ по ремонту (восстановлению) дверных и оконных коробок, а также их заполнений;

-	вандализм – периодические (постоянные) действия по преднамеренной поломке дверей и окон и их элементов.

- Открытые двери входа в техподполье и подвал - ;

-	несвоевременное (некачественное) выполнение работ по содержанию жилья непроведение периодических работ по ремонту (восстановлению) дверей и притворов;

-	вандализм – периодические (постоянные) действия по преднамеренной поломке дверей.

- Отсутствие замков, свободный доступ) - ;

-	несвоевременное (некачественное) выполнение работ по содержанию жилья непроведение периодических работ по ремонту (восстановлению) запорных устройств;

-	вандализм – периодические (постоянные) действия по преднамеренному срыву запорных устройств.

- Устройство  в подвальных помещениях складов горючих и взрывоопасных материалов, размещение хозяйственных складов – намеренное захламление подвала;

- Захламленность  проходов к элементам  подвала и техподполья - ;

-	несвоевременное (некачественное)  проведение работ по содержанию жилья – несвоевременная очистка подвальных помещений;

-	неполное выполнение работ после выполнения ремонтов – захламление подвалов замененными деталями, мусором от проведенного ремонта и т.п;

-	«человеческий фактор» - намеренное захламление подвала.

- Возможность проникновения в подвал животных: грызунов, кошек, собак:

-	несвоевременное выполнение (невыполнение) работ по содержанию жилья – последствия – полностью открытые продухи;

-	«человеческий фактор».

- Нарушение температурно-влажностного режима:

-	утечки из инженерных систем – попадание влаги (пара и влаги) в подвальное помещение, накапливание и застой воды;

-	нефункционирование вентиляции (в т.ч., закрытые продухи – застой воздуха (отсутствие воздухообмена), выпадение конденсата на поверхностях плоскостей подвала и инженерных систем.

- Отсутствие на проемах, каналах и отверстиях технического подполья сеток для защиты от проникновения грызунов:

-	несвоевременное проведение (непроведение) работ по техническому обслуживанию жилья;

-	проявление вандализма.

- Скопление микроорганизмов, насекомых, грызунов - .несвоевременное проведение (непроведение вообще) работ по содержанию жилья – дезинфекции, дезинсекции, дератизации.